## Slide 1
朗慧E2数据采集介绍
构建全场景、高并发、低延迟的智能数据感知网络，为智慧生态提供精准底层支撑
Notes: Click to add text

## Slide 2
下载链接与文件清单
主下载地址：https://lcn81wdbgn2x.feishu.cn/drive/folder/C3xDfKfsklFaWdd7HJPcIyfMnKd?fromShareWithMeNew=1
01. E2设备系统ROM包
包含完整SgsUpgradeSD.bin系统升级包，通过SD卡刷机升级
02. 手机端遥控
提供手机端遥控E2设备手机应用，无需电脑即可通过手机查看设备画面与简易操作。
Notes: Click to add text

## Slide 3
按键说明
录制操作流程
启动录制：长按3秒设备上的确认键（如左图红圈标识处）开始录制。系统提示语音目前仅支持中文，确保指令识别准确性。
终止录制：再次长按3秒确认键结束录制。数据将被自动封装保存，无需手动干预。过程中请保持设备稳定，避免数据异常。
电源键
开机：长安power键3秒开机，观察指示灯
常亮则成功开启
关机：开机情况下，长安7秒关机，
指示灯熄灭则关机成功；卡死情况
下拔出USB线长按20秒强制关机
Notes: Click to add text

## Slide 4
采集数据导出
存储位置与导出路径
拔出SD卡，使用读卡器获取采集数据；
SD卡存储根目录：/customer/sd/20260709_152927（时间戳为录制时间）
注：请在关机后拔卡，否则可能导致数据丢失
播放兼容性说明：采集视频采用 HVC1 (HEVC) 高效编码，Windows 默认播放器不支持解码。建议使用 PotPlayer、VLC 等专业播放器打开，以获得最佳播放体验。
Notes: Click to add text

## Slide 5
手机APP使用说明（开发迭代中）
01. 设备准备与启动
确认头环设备已安装最新应用固件，并确保设备处于开机状态，指示灯显示正常运行模式。
02. APP连接与配网
打开手机端Ego Version，点击“扫描设备”，在WiFi配置界面输入网络信息，完成设备配网与连接配对。
03. 局域网预览与操控
确保手机与头环设备处于同一局域网环境，即可在APP端实时预览画面，同时支持录像、拍照及参数调整等操控功能。
Notes: Click to add text

## Slide 6
头环数据清单与SDK
数据说明
Camera0为左摄像头，Camera1为右摄像头，Sensors为IMU数据
数据清单
SDK相关
发布地址：https://lcn81wdbgn2x.feishu.cn/drive/folder/OA97f8WSJlvc53d8LaKcBBidnTf?from=space_personal_filelist&fromShareWithMeNew=1
SDK使用说明：E2_HMD_SDK.html
Notes: Click to add text

## Slide 7
升级系统--App控制升级
系统兼容说明：刷机只支持FAST32格式SD卡，请提前准备SD卡，其他格式可能导致刷机失败！
01. 下载安装包
获取最新SgsUpgradeSD.bin刷机固件包,通过读卡器拷贝到SD卡根目录。
02. SD卡插入设备、链接手机App
手机App配置连接E2设备
选择更多(“...”)的图标
选择升级检测
设备会提示升级完成
Notes: Click to add text

## Slide 8
01. 下载安装包
获取最新SgsUpgradeSD.bin刷机固件包。
02. 存入SD卡(仅支持FAT32的文件系统格式)
第一步：连接设备USB到PC，打开cmd或powershell终端;
第二步：输入: adb wait-for-device shell setprop system_adb_enable 1 临时开启ADB功能;保持接线状态重启设备
第三步存入SD卡
方式1:通过PC端SD读卡器拷贝SgsUpgradeSD.bin到SD卡根目录后再插入设备;
方式2:
输入: adb push SgsUpgradeSD.bin /customer/sd/ 并等待PUSH完成.
03. 启动刷机升级
PC终端输入:adb shell "fw_setenv sdautoupgrade 1 && reboot" 并等待刷机完成。
升级系统--命令升级
系统兼容说明：刷机只支持FAST32格式SD卡，请提前准备SD卡，其他格式可能导致刷机失败！
Notes: Click to add text